## Slide 1
🏆 1-Day Hackathon · 2026.04.17
Coupa AI Facilitator
사내 구매/계약 프로세스 AI 챗봇
1일 개발 기간 3개 Lambda 155 RAG 청크 5/6 UAT PASS

## Slide 2
Background
왜 만들었나요?
😤 반복 문의 집중
구매 절차·결재 라인 등 동일 질문이 담당자에게 반복 집중
📄 문서 파편화
PDF 매뉴얼 3종이 분산되어 최신 정책 찾기 어려움
⏰ 계약 만료 누락
D-60 알림이 수동 관리되어 갱신 시기 놓치는 리스크
🔗 시스템 단절
Coupa ↔ Teams 연동 부재로 실시간 상태 확인 불가

## Slide 3
Architecture
최종 시스템 아키텍처
Teams → Azure Bot → API GW /teams → Lambda:rag → FAISS → Bedrock → Teams 답변
Chat UI v5 → API GW /chat → Lambda:rag → FAISS + Bedrock → 웹 답변
EventBridge 09:00 KST → Lambda:scheduler → Coupa API D-60 → Teams 알림
Coupa Webhook → API GW /coupa/webhook → Lambda:webhook → Teams 상태변경 알림
🤖 Lambda 1: RAG 챗봇
FAISS 155 chunks
Bedrock nova-lite
DynamoDB 대화기억
⏰ Lambda 2: 스케줄러
EventBridge Cron
D-60 계약 조회
Teams 알림
🔔 Lambda 3: Webhook
Coupa 이벤트 수신
상태변경 처리
Teams 알림
📚 Knowledge
PDF 3종
process_guide.md
FAISS 인덱스

## Slide 4
Features
주요 기능 6가지
🔍
RAG 기반 Q&A
155 chunks 벡터 검색
process_guide 우선 참조
Claude AI 한국어 답변
📅
계약 만료 D-60 알림
EventBridge 매일 09:00
Coupa API 실시간 조회
Teams Adaptive Card
⚡
Coupa 실시간 연동
계약/PO 상태 즉시 조회
Webhook 이벤트 처리
승인 단계별 알림
💬
Teams Bot 통합
Azure Bot Service
채널/DM 멘션 지원
Adaptive Card UI
🖥️
Chat UI v5
드래그 이동 가능
숨기기/복원
화면 이탈 방지
☁️
Serverless IaC
AWS SAM 배포
Lambda Layer
유휴 비용 없음

## Slide 5
UAT Results
UAT 검증 결과
TC | 테스트 항목 | 입력 | 판정
TC-02 | On-Budget 결재 | On-Budget 500만원 결재 라인 | ✅ PASS
TC-03 | On-Budget 고액 | On-Budget 2000만원 결재 라인 | ✅ PASS
TC-05 | Off-Budget 결재 | Off-Budget 500만원 결재 라인 | ✅ PASS
TC-12 | 경비 처리 | 경비 처리는 어떻게 해? | ✅ PASS
TC-16 | 존재하지 않는 계약 | 999999번 계약 알려줘 | ✅ PASS
TC-19 | PO 발행 (번호 없이) | PO 발행됐어? | ⚠️ PARTIAL
5 / 6
PASS (83%)
1 / 6
PARTIAL

## Slide 6
Cost
운영 비용 분석
$35 ~ $100 / 월
200~300명 사용 기준 예상 운영 비용
항목 | 월 예상 비용 | 특징
Lambda (3개) | ~$0 (프리티어) | 요청 기반 과금
API Gateway | ~$3~10 | REST API 호출
Bedrock Claude | ~$30~90 | nova-lite 저비용
DynamoDB | ~$5 | 온디맨드 모드
S3 | ~$1 | 문서 + FAISS
합계 | $35~100 | Serverless

## Slide 7
Roadmap
향후 계획
Phase 1 — 즉시 (1~2주)
TC-19 개선 · 청크 전략 최적화 · 프롬프트 튜닝
Phase 2 — 단기 (1개월)
지식베이스 확장 · 사용자 피드백 루프 · 답변 품질 모니터링
Phase 3 — 중기 (3개월)
Coupa 액션 실행 (PO 생성/승인 자동화) · 다국어 지원 · ROI 측정
Phase 4 — 장기 (6개월+)
타 ERP 연동 확장 · Fine-tuning · 전사 AI 어시스턴트 플랫폼
🎉 1일 해커톤 → 실제 운영 가능한 AI 챗봇 완성
Serverless · 저비용 · 확장 가능 · UAT 검증 완료